INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES CLOTURES SOUPLES-FILETS

MATÉRIEL DE MONTAGE :

CORDEAU À TRACER MÈCHE BÉTON 16 mm et longueur 45 cm

AGRAFEUSE ET AGRAFES PERCEUSE À PERCUSSION

PAIRE DE CISEAUX CLÉ PLATE ou CLÉ À DOUILLE de 6 mm

MARTEAU MÈTRE À RUBAN LONGUEUR DE 10 m

CRAYON DE COULEUR DEUX MÈCHES EN ACIER de 3,5 mm et 4,5 mm

ou CRAYON NOIR TOURNEVIS CRUCIFORME

POINTS IMPORTANTS POUR RÉUSSIR L’INSTALLATION :

Le plus important pour réussir l’installation  est l’exactitude de la prise des mesures

et le suivi strict des instructions étape par étape ; voir ci-dessous les recommandations les plus importantes :

Lire le manuel d’instruction du début à la fin avant de commencer la pose

et le garder à portée de main pour consultation ultérieure.

Vérifier le contenu de chaque boîte en suivant la liste fournie.

Les piquets de la clôture doivent être situés vers l’intérieur (côté piscine).

Tous les portails doivent toujours s’ouvrir vers l’extérieur (côté jardin).

Toujours, commencer l’installation de l’endroit choisi pour placer le portail.

Quand cela est possible, travailler toujours dans la même direction à partir du portail,

jusqu’à l’achèvement de la clôture.

Lors de l’installation, rester toujours face à la piscine pour mesurer et marquer les trous.

Toujours, utiliser le Guide de Perçage (loué ou acheté) pour forer les trous.

Lire la partie «Utilisation du Guide de Perçage».

# MISE EN PLACE

Toutes les instructions et dessins sont basés sur des sections  de cinq (5) piquets.

Nous recommandons à nos clients de poser à UN MÈTRE au moins du bord

de la piscine et à QUATRE MÈTRES au plus.

Positionner les deux gabarits fournis, puis commencer à mesurer.

1. En faisant le tour de la piscine à la distance souhaitée pour l’emplacement de la clôture

(Minimum un mètre du bord), tracer une marque tous les deux mètres.

2. Relier toutes les marques à l’aide du cordeau à tracer.

3. Décider de l’emplacement de votre portail et positionner le Gabarit du Portail sur la

ligne de craie. Marquer soigneusement l’emplacement des trous sur le patio/terrasse.

4. Enlever le Gabarit du Portail et le mettre de côté. Ensuite, à partir du centre du trou

extérieur, mesurer une longueur 57 mm qui sera le centre du premier trou de la

clôture. Voir Schéma n° 2 - Gabarit de la Clôture.

À CE STADE, SUIVANT LA FORME DE LA PISCINE, LIRE ATTENTIVEMENT SOIT LA PARTIE PORTAIL ET CLÔTURE POUR PISCINES RECTANGULAIRES OU CARRÉES SOIT LA PARTIE

PORTAIL ET CLÔTURE POUR PISCINES RONDES OU DE FORME IRRÉGULIÈRE

PORTAIL ET CLÔTURE POUR PISCINES

RECTANGULAIRES OU CARRÉES

1. Prendre le Gabarit de la Clôture et le placer au-dessus du centre du trou que vous venez

de marquer. Marquer l’emplacement des quatre trous suivants, le long du tracé à la craie.

Après le cinquième trou, mesurer 57 mm ou utiliser le Gabarit de la Clôture pour

marquer le premier trou de la nouvelle section. Continuer ainsi jusqu’à un coin ou

l’extrémité de la clôture.

2. Se placer directement au coin et mesurer 57 mm sur la ligne reliant le centre de

chaque trou, comme indiqué sur le Schéma n° 5 - Mise en place des Coins.

N.B. : À moins que le cinquième piquet n’arrive exactement au coin, il sera nécessaire de couper

la clôture pour l’ajuster à la longueur requise. Il en sera de même pour l’installation du dernier piquet.

Voir la partie «Confectionner des Panneaux de Largeur Spéciale».

Le schéma n° 6 montre un plan de l’installation telle qu’elle a été préparée. Il est maintenant

recommandé de vérifier, de nouveau, toutes les mesures avant de commencer à percer les trous marqués.

Avant de continuer, lire attentivement les parties «Perçage des Trous»

et «Utilisation du Guide de Perçage».

# PORTAIL ET CLÔTURE POUR PISCINES

RONDES OU DE FORME IRRÉGULIÈRE

1. Prendre le Gabarit de la Clôture et le placer au-dessus du centre du trou que vous venez

de marquer. Marquer l’emplacement des quatre trous suivants, le long du tracé à la craie.

Après le cinquième trou, mesurer 57 mm ou utiliser le Gabarit de la Clôture et

marquer le premier trou de la nouvelle section. Continuer ainsi jusqu’au point de départ

ou l’extrémité de la clôture.

2. Se placer directement au coin et mesurer 57 mm sur la ligne reliant le centre de

chaque trou, comme indiqué sur le Schéma n° 5 - Mise en place des Coins.

N.B. : À moins que le cinquième piquet n’arrive exactement au coin, il sera nécessaire de couper la clôture pour l’ajuster à la longueur requise. Il en sera de même pour l’installation du dernier piquet.

Voir la partie «Confectionner des Panneaux de Largeur Spéciale».

Le schéma n° 6 montre un plan de l’installation telle qu’elle a été préparée. Il est maintenant

recommandé de vérifier, de nouveau, toutes les mesures avant de commencer à percer les trous marqués.

Avant de continuer, lire attentivement les parties «Perçage des Trous»

et «Utilisation du Guide de Perçage».

PORTAIL ET CLÔTURE POUR PISCINES

RONDES OU DE FORME IRRÉGULIÈRE

1. Prendre le Gabarit de la Clôture et le placer au-dessus du centre du trou que vous venez

de marquer. Marquer l’emplacement des quatre trous suivants, le long du tracé à la craie.

Après le cinquième trou, mesurer 57 mm ou utiliser le Gabarit de la Clôture et

marquer le premier trou de la nouvelle section. Continuer ainsi jusqu’au point de départ

ou l’extrémité de la clôture.

N.B. : À moins que le cinquième piquet n’arrive exactement au coin, il sera nécessaire de couper la clôture pour l’ajuster à la longueur requise. Il en sera de même pour l’installation du dernier piquet. Voir la partie «Confectionner des Panneaux de Largeur Spéciale».

Maintenant, lire attentivement les parties «Perçage des Trous»

et «Utilisation du Guide de Perçage».

# PERÇAGE DES TROUS

Lire de nouveau la partie «Utilisation du Guide de Perçage».

Pour le perçage, nous recommandons de placer une marque en ruban adhésif à 10 cm de

l’extrémité de la mèche, afin d’avoir un bon contrôle de la profondeur du trou à forer.

Il est important de noter que certains trous doivent d’être percés avec un angle

de 3 degrés. Cela crée les inclinaisons nécessaires pour assurer la bonne tension de la

barrière quand toutes les sections sont assemblées.

Piscines rectangulaires ou carrées

1. Les deux montants du portail, droit et gauche, doivent être installés avec une inclinaison

de 3 degrés vers le milieu du portail. Voir Schéma n° 3 - Installation du Portail.

2. Les premiers piquets de chaque panneau de la clôture de chaque côté du portail

doivent aussi être installés avec une inclinaison de 3 degrés, parallèlement aux

montants du portail.

3. En arrivant dans un coin, le dernier piquet de la section est monté avec un angle

de 3 degrés vers l’extérieur (côté jardin) et perpendiculairement (90 degrés) à une ligne

reliant les 2 piquets au coin. Voir Schéma n° 4 - Piscines Carrées ou Rectangulaires.

4. Tous les autres trous sont percés à la verticale.

Piscines rondes ou de forme irrégulière

1. Les deux montants du portail, droit et gauche, doivent être installés avec une inclinaison

de 3 degrés vers le milieu du portail. Voir Schéma n° 3 - Installation du Portail.

2. Les premiers piquets de chaque panneau de la clôture, de chaque côté du portail,

doivent aussi être installés avec une inclinaison de 3 degrés, parallèlement aux

montants du portail.

3. L’inclinaison de perçage de tous les autres piquets est montrée sur le

Schéma n° 7 - Piscines Rondes ou de Forme Irrégulière.

Suivre très attentive les indications.

# UTILISATION DU GUIDE DE PERÇAGE

1. Positionner le Guide de Perçage pour que l’avant (point n° 1) soit dirigé vers la piscine,

que la ligne horizontale (point n° 4) suive le tracé à la craie et que le centre du trou

guidant la mèche (point n° 3) soit directement sur la marque d’un piquet.

2. En utilisant les vis ajustables (point n° 2) et le Niveau à bulle du Guide de Perçage

(point n° 5), positionner la bulle (point n° 6) suivant les instructions. La position est

différente pour des piquets verticaux et les piquets inclinés.

Voir Schéma n° 5, Schéma n° 6 ou Schéma n° 7.

3. Placer les pieds (point n° 7) de chaque côté du Guide de Perçage pour assurer

qu’il ne bouge pas pendant le perçage.

4. Prendre la perceuse avec la mèche de 45 cm/16 mm correspondante

(déjà marquée avec le ruban adhésif à 10 cm pour assurer la bonne profondeur du trou).

5. Insérer la mèche dans le trou qui guide la mèche (point n° 3) et percer jusqu’à la

marque du ruban adhésif.

6. Dès la fin du perçage, bien enlever la poussière du trou.

## MISE EN PLACE DES DOUILLES EN PLASTIQUE

Après avoir percé les trous sur le patio/terrasse, enfoncer les douilles en plastique avec un marteau.

## CONFECTIONNER DES PANNEAUX DE LARGEUR SPÉCIALE

1. Mesurer la distance entre le centre du premier trou et le centre du trou suivant ;

ajouter 25 mm.

C’est cette longueur de panneau de clôture que vous devez couper.

2. Marquer cette longueur sur le haut et le bas du panneau de clôture et en utilisant une

règle ou une équerre, tracer une ligne entre ces deux points. Couper ensuite avec les

ciseaux le long de la ligne.

3. Rabattre les 25 mm supplémentaires du panneau et les agrafer de haut en bas.

4. Enlever les plaques en métal du piquet en dévissant les vis à six pans ; utiliser une clé

plate ou une clé à douille de 6 mm.

5. Garder la partie de la clôture découpée dans la section de 5 piquets. Elle pourra

être utilisée ultérieurement.

6. Placer les bords agrafés du panneau entre le piquet et la plaque de métal et

remettre les vis en place pour obtenir un panneau à la bonne taille. Bien revisser.

ASSEMBLER LES SECTIONS DE CLÔTURE ET LES PORTAILS

1. S’assurer que tous les piquets sont en bonne position dans les trous garnis des

douilles en plastique.

2. Visser les crochets et les pitons à oeil fermé (qui se trouvent dans la boite «Clôture»)

sur les piquets de la clôture à chaque point de jonction, en plaçant le piton à oeil

fermé sur la droite et le crochet sur la gauche - le tout à l’EXTÉRIEUR de la

clôture (côté jardin).

3. Attacher ensemble les crochets et les pitons tout le long de la clôture, en vissant ou

dévissant chaque piquet pour créer la tension de la clôture. S’assurer que les plaques

de métal et les vis se trouvent bien à l’extérieur de la clôture (côté jardin).

4. En arrivant au portail, visser les crochets sur chacun des derniers piquets de la clôture.

Les pitons à oeil fermé longs et les écrous (qui se trouvent dans la boîte «Portail»)

se placent dans les trous prépercés des deux piquets extérieurs des montants du portail.

Visser fort.

5. Attacher le crochet de la clôture au piton du piquet extérieur du portail pour

terminer l’assemblage.

# INSTALLATION DE LA CLÔTURE

# À DIFFÉRENTS NIVEAUX

1. L’installation de la clôture à différent niveau suit les mêmes principes que ceux

exposés précédemment.

2. Monter un piquet à chaque changement de niveau. Bien respecter la distance de 57 mm

entre deux piquets de niveau différent. Cela peut demander de créer un panneau de

largeur spéciale pour chaque niveau.

Voir «Confectionner des Panneaux de Largeur Spéciale».

3. Il sera nécessaire de percer des trous dans chaque piquet supérieur pour attacher les

crochets et les pitons à oeil fermé à la hauteur appropriée, en utilisant la mèche

métal de 3,5 mm. Lire la partie «Assembler les Sections de la Clôture et les Portails».

# FONCTIONNEMENT DU PORTAIL

1. Le Système breveté de blocage magnétique est situé sur le portail à l’intérieur

(côté piscine). Il se ferme et se bloque automatiquement.

2. Le portail s’ouvre en soulevant la poignée noire située au-dessus du système de

blocage magnétique. Il s’ouvre vers l’extérieur – côté jardin et non pas côté piscine.

3. Les charnières et le système de blocage magnétique sont parfaitement ajustables.

Voir Schéma n° 10 - Réglage du Portail.

4. Le système de blocage magnétique peut être verrouillé grâce à la clé qui est fournie.

# RÉGLAGE DU PORTAIL

Réglage vertical :

Retirer la vis (point n° 1) et faire bouger le Bras de Fermeture (point n° 2) vers le haut ou vers le bas

pour qu’il s’aligne parfaitement avec la Plaque du Loquet (point n° 3).

Lorsque le réglage est ajusté, replacer la vis. Verrouiller l’ensemble dans cette position en la revissant

dans le trou correspondant.

Réglage horizontal :

Pour le réglage horizontal de la Plaque du Loquet, visser ou dévisser les vis ajustables (point n° 4)

jusqu’à ce que la Plaque du Loquet soit alignée avec le Bras de Fermeture.

Réglage des charnières :

Pour régler les charnières, enlever la partie vis et le bouchon du dessus. Ajuster la force de fermeture du

portail en vissant ou dévissant la vis qui se trouve à l’intérieur.

# DÉMONTAGE DE LA BARRIÈRE

1. Détacher tous les crochets des pitons à oeil fermé aussi bien sur les sections de la

clôture que sur le portail.

2. Retirer le portail et le ranger en position verticale.

3. Retirer chaque section de clôture individuellement, les rouler et les ranger en

position verticale.

4. Recouvrir toutes les douilles en plastique (logées dans les trous) avec

les bouchons fournis.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT L’UTILISATION

La clôture a été conçue comme barrière de sécurité pour limiter l’accès à la piscine des enfants

de moins de 5 ans. Lorsque la barrière de sécurité est combinée avec un ou plusieurs autres murs ou barrières, ce montage ne doit pas donner accès à la piscine : la hauteur doit être de 1,10 m minimum entre deux points d’appui et leurs propres ouvertures (portes ou fenêtres) doivent être fermées par un dispositif non manœuvrable par des enfants. S’assurer que tout point d’appui fixe (muret, …) ou mobile (tricycle, …) se trouve à plus de 1,10 m de la clôture.

N.B. : une haie vive ne peut pas constituer une barrière conforme à la norme.

La clôture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas non plus pour but de remplacer la vigilance des parents et/ou d’autres adultes responsables qui restent le facteur essentiel de la protection des jeunes enfants.

AVERTISSEMENT : La piscine peut constituer un danger sérieux pour les enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d’une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s’ils savent nager. La présence d’un parent ou/et d’un adulte responsable est indispensable quand la piscine est ouverte. Apprenez les gestes qui sauvent. Apprenez et notez les numéros des services de secours près de la piscine.

AVERTISSEMENT : La sécurité n’est assurée que si le moyen d’accès (portail) est fermé et verrouillé.

Le moyen d’accès doit être systématiquement fermé. Si les moyens d’accès ou la barrière doivent être réparés, ou si la barrière est démontée, prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès de la piscine aux jeunes enfants. Vérifier l’absence d’objet à proximité de la clôture pouvant inciter ou faciliter l’escalade de la barrière par un jeune enfant. Avec les systèmes à fermeture automatique, vérifier toujours que le moyen d’accès est fermé.

ENTRETIEN

Il est conseillé de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système de fermeture et de prendre toutes

les mesures nécessaires pour assurer ce bon fonctionnement en permanence.

Il est impératif de changer tous éléments ou ensembles d’éléments détériorés dans les délais les plus brefs.

La CLÔTURE a été testé et déclaré conforme à la norme

AFNOR NF P 90-306 par le Laboratoire National d’Essai (LNE),

organisme approuvé par AFNOR et COFRAC.

Les produits clôture sont garantis 5 ans.

Site Web :

http://www.piscine-hors-sol.com http://www.cloture-de-piscine.com

http://www.cloture-securite-piscine.com http://www.securite-de-piscine.com