EGEA PRESTIGE PORTABLE

Dimensions : 1995 x 1500 x 750

Nombre de places : 3 dont 2 assises et 1 allongée

Volume d’eau : 650 litres

Filtration skimmer - filtre cartouche 3.25 m²

Vitesse filtration : 1.85 m3h/m2

Puissance installée totale : 7220 w

|  |  | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Coque acrylique thermoformée, renforcée par stratification............... | ( | ( |
| ( | Isolation de la coque par mousse polyuréthane haute densité.......... | ( | ( |
| ( | Coloris au choix sans plus value......................................................... | ( | ( |
| ( | Hygiène accrue par adjonction automatique de produit bactéricide et détergent afin d’optimiser le nettoyage et la décontamination de l’ensemble des canalisations.............................................................. | ( | ( |
| ( | 1 pompe de filtration bi vitesse 1.5 CV................................................ | ( | ( |
| ( | 1 pompe de massage 2 CV................................................................. | ( | ( |
| ( | 2 pompes de massage 2 CV............................................................... | ( | ( |
| ( | 1 pompe de massage inox 3 CV......................................................... | ( | ( |
| ( | 2 pompes de massage inox 3 CV....................................................... | ( | ( |
| ( | 1 blower chauffant 1.2 CV.................................................................. | ( | ( |
| ( | 1 réchauffeur électrique 3 Kw............................................................. | ( | ( |
| ( | 78 émissions d’hydromassage et air................................................... | ( | ( |
| ( | 3 régulations venturis (mélange air/eau)............................................. | ( | ( |
| ( | 1 vanne déviatrice pour optimisation des postes (3 voies)................. | ( | ( |
| ( | Commande des fonctions électroniques............................................. | ( | ( |
| ( | Ozonateur........................................................................................... | ( | ( |
| ( | Spot aquatique.................................................................................... | ( | ( |
| ( | Oreillers repose tête............................................................................ | ( | ( |
| ( | Aromathérapie.................................................................................... | ( | ( |
| ( | Montage de toutes les pièces PVC au pas européen facilitant le SAV..................................................................................................... | ( | ( |
| ( | Couverture isotherme à bulles............................................................ | ( | ( |
| ( | Couverture isotherme rigide épaisse.................................................. | ( | ( |
| ( | 1 marche d’accès en red cedar........................................................... | ( | ( |
| ( | Habillage en red cedar........................................................................ | ( | ( |
| ( | Habillage en pin.................................................................................. | ( | ( |
| ( | Vidange gravitaire............................................................................... | ( | ( |
| ( | Lance de jet de massage ................................................................. | ( | ( |
| ( | Colorthérapie prime ........................................................................... | ( | ( |