ENSEMBLE DE DESINFECTION POUR PISCINE

12 000 P

| 1 | Traitement de l’eau aux UV | P.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Avantage de la désinfection par UV | p.1 |
| 3 | Conception | p.2 |
| 4 | Installation | p.3 |
| 5 | Données techniques | p.4 |
| 6 | Consommables | p.4 |
| FICHES | Conseils d’utilisation | p.5 |

1-traitemment de l’eau aux UV

Les rayons ultraviolets (notamment à 254 nanomètres) entraînent une inactivation des micro-organismes de l’eau par dénaturation du matériel génétique des cellules (ADN). Les bactéries, virus et autres micro-organismes ne sont plus capables de maintenir leur métabolisme ni de se reproduire.

Le rayonnement ultraviolet est un désinfectant de contact qui n’a besoin d’aucun autre produit chimique. Toutefois son action sur les algues est limitée. Il est nécessaire d’utiliser en complément des UV l’anti-algues / rémanent OA pour garantir une piscine parfaitement propre et sans algue.

2-aVAntage de la désinfection UV

Par rapport aux traitements chimiques classiques (chlore, brome, électrolyse au sel…) l’UV présente de nombreux avantages :

- Traitement physique qui ne modifie pas les qualités physico-chimiques et organoleptiques de l’eau (aucun goût, aucune émanation) : c’est une DESINFECTION NATURELLE.

- Les UV ont une action virulicide plus efficace que celle apportée par le chlore.

- Absence de sous-produits toxiques (chloramines).

- Action immédiate : le temps de contact est très court (5 à 15 secondes contre 30 minutes pour le chlore).

- Traitement effectué en continu (pas de bac tampon).

- Installation simple (insertion sur une canalisation en aval du filtre à sable) et entretien réduit.

- Faible consommation énergétique.

- Ce traitement ne modifie pas le pH de l’eau. Néanmois, pour votre confort, assurez vous que le pH de votre bassin soit au environs  de 7.2 avant d’utiliser votre BORNE 12000P.

- La peau, les muqueuses, le cuir chevelu et les cheveux ne sont pas fragilisés, le risque de mycoses est considérablement réduit.

- Vos yeux et vos sinus ne sont pas irrités. Il n’y a pas de risque d’allergies.

- Vos enfants peuvent sans inconvénient sanitaire jouer durant de longs moment dans la piscine.

- Pour les piscines intérieures, votre atmosphère ne sent plus le chlore, les matériaux environnants ne sont plus corrodés.

- Aucune altération des matériaux utilisés en piscine (liner, échelle, robot, filtre...).

- Aucun risque pour l’environnement quand vous rejetez votre eau de piscine directement dans la nature.

3-Conception

L’ensemble de désinfection BORNE 12000P est composé d’un stérilisateur UV, d’un système d’injection, d’un collier de prise en charge (PVC 50).

Stérilisateur UV

dim : 430×290×1120

Le module de désinfection se compose d’un réacteur cylindrique fermé en inox, renfermant 2 lampes U.V, placées chacune dans une gaine en quartz.

L’appareil est enfermé dans un conteneur plastique bleu et blanc assurant sa protection et améliorant son design.

Système d’injection

La pompe doseuse permet d’injecter automatiquement dans votre bassin un produit destiné à combattre les algues. Nous utilisons avec les ultraviolets un anti-algues à base d’oxygène actif : OA.

La quantité de OA injectée est près-programmé dans nos usines selon le volume de votre bassin mais vous pouvez la modifier.

- Pour 70 m3 – 7 litres par semaine ou 14 litres en 2 injection par temps très haut.

Equipé d’un système d’injection manuel, le 12 000 P permet d’effectuer à tout moment une injection choc d’OA en actionnant un simple bouton, par exemple si pour des raisons climatiques (orage) votre eau verdit.

L’injection d’anti-algues est totalement sécurisée ; il est impossible de démarrer une injection si le stérilisateur UV et la pompe de recyclage ne fonctionnent pas.

4-INSTALLATION

La mise en place du 12000P ne demande pas de grandes modifications.

Le raccordement du stérilisateur UV s’effectue avec 2 embouts mâles de 1(1/2 à visser. Il n’y a pas d’entrée et de sortie particulières mais il est préférable que l’entrée d’eau se fasse par le bas du stérilisateur et la sortie par le haut.

Pour faciliter la ventilation du stérilisateur, celui ci doit être placé à environ 10 ou 15 cm du mur. La distance du sol au plafond ne doit pas être inférieure à 1.95 m pour le changement des lampes.

Si cette installation n’est pas réalisable, rajouter une vanne avant et après le stérilisateur (ou un by pass) pour le démonter lors de la maintenance.

Le stérilisateur UV doit fonctionner en même temps que la pompe de recyclage de la piscine.

Vous devez prévoir un robinet de vidange de votre circuit d’eau pour l’entretien de votre stérilisateur.

La pompe d’injection se fixe sur le côté du stérilisateur UV et se raccorde par le collier de prise en charge sur la canalisation de refoulement de la piscine.

5-Données techniques

| Débit maximum (à 95 % perméabilité) | 25 m3/h |
| --- | --- |
| Alimentation (V) – fréquence (Hz) | 230/50 |
| Puissance électrique totale (W) | 110 |
| Puissance germicide UVc à 254 nm (W) | 36 |
| Pression maximale d’utilisation (bar) | 3 |
| Entrée – sortie d’eau | Embouts male 1’’ ½ gaz |
| Caractéristiques des lampes : |  |
| Nombre de lampes | 2 lampes |
| Durée de vie moyenne des lampes | 9 000 heures |
| Matériau de la cuve | Inox alimentaire |

6-CONSOMMABLES

A -Lampe U.V.

- Si le stérilisateur fonctionne toute l’année, les lampes sont à changer tous les ans.

- Si le stérilisateur fonctionne 3 à 4 mois dans l’année, les lampes sont à changer tous les 2 ans.

Toujours changer les 2 lampes en même temps.

# B – Anti-Algues

- 1 bidon de 15 litres de OA tous les 2 semaines en moyenne pour une piscine de 70 m3.

Grâce à NOTRE BORNE 12000P, vous allez agréablement profiter de votre piscine dans une eau naturelle et limpide.

Le 12000P est un appareil de désinfection par rayonnements ultraviolets qui possède les même propriétés que les rayons UV solaires mais amplifiées. Il permet la destruction des bactéries et des virus sans produit chimique.

Voici quelques conseils pour profiter pleinement de votre stérilisateur et de votre piscine :

( Tenir votre piscine propre en passant régulièrement soit

le balais, soit le robot nettoyeur.

( Réguler la durée du pompage et de la filtration en

fonction de la température de l’eau.

( La désinfection par UV est efficace quel que soit le pH     de votre eau. Néanmoins, pour votre confort, assurez vous que le pH de votre bassin soit aux environs de 7.2 avant d’utiliser votre BORNE 12000P.

( Assurez vous de remplacer votre OA lorsque le bidon est vide, et en cas d’absence prévoyez 1 bidon plein en service à votre départ.

( Si exceptionnellement, pour des raisons climatiques, votre eau verdit, appuyer sur l’interrupteur d’injection manuelle.

ET MAINTENANT BONNE BAIGNADE !